附件一：《昆山农村商业银行x86服务器招标配置要求》

配置参数要求：

包件一：限浪潮、华为、戴尔三种服务器品牌

1、x86服务器（开发测试资源池扩容）——10台

| 部件 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机型 | 2U标准机架式服务器 |  |
| CPU | 2颗Intel Xeon E5-2640V4 |  |
| 内存 | 24*32GB ECC DDR4，>=24个DIMM插槽 |  |
| 硬盘1 | 2块300GB 15K转 SAS硬盘（Raid1，后置硬盘）或64G双冗余SD卡（镜像） | 用于ESXi安装 |
| 硬盘2 | 21块2.5寸1.2TB 10K SAS硬盘，3个空硬盘支架（用于安装3块SSD硬盘） | 所提供的硬盘必须在vSAN兼容性列表中 |
| RAID卡1 | 1块RAID卡，支持RAID1（管理后置2块300GB盘，安装ESXi系统），要求独立配置 | 如使用双SD卡此项可忽略 |
| RAID卡2 | 1块RAID卡，支持vSAN Pass-Through模式（管理所有前置存储硬盘），要求独立配置 | 满足vSAN兼容性要求，用于vSAN磁盘组的连接，不得与RAID卡1混用 |
| 网卡1 | 2块Intel万兆双口网卡（共配置4块SFP光模块） | 满足ESXi兼容性 |
| 网卡2 | 4个Intel千兆网口 | 满足ESXi兼容性 |
| 电源 | 1+1冗余电源风扇 |  |
| 服务 | 3年7*24小时原厂维保服务 |  |

注：Raid卡、硬盘必须满足VMware vSAN兼容性要求，网卡等必须满足VMware ESXi兼容性要求。

2、x86服务器（生产资源池扩容）——10台

| 部件 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机型 | 2U标准机架式服务器 |  |
| CPU | 2颗Intel Xeon E5-2620V4 |  |
| 内存 | 16*32GB ECC DDR4，>=24个DIMM插槽 |  |
| 硬盘 | 2块300GB 15K转 SAS硬盘 | 用于ESXi安装 |
| RAID卡 | 1块RAID卡，支持RAID1（管理2块300GB盘，安装操作系统） |  |
| HBA卡 | 2块单口8GB FC光纤卡 | 满足ESXi兼容性 |
| 网卡 | 8个Intel千兆网口 | 满足ESXi兼容性 |
| 电源 | 1+1冗余电源风扇 |  |
| 其他 | VGA接口，国标电源线，机架式导轨 |  |
| 服务 | 3年7*24小时原厂维保服务 |  |

3、x86服务器（数据仓库扩容+大数据交换区建设）——20台

| 部件 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机型 | 2U标准机架式服务器 |  |
| CPU | 2颗Intel Xeon E5-2630V4 |  |
| 内存 | 16*32GB ECC DDR4，>=24个DIMM插槽 |  |
| 硬盘 | 2块300GB 15K转 SAS硬盘 | 用于ESXi安装 |
| RAID卡 | 1块RAID卡，支持RAID1（管理2块300GB盘，安装操作系统） |  |
| 网卡1 | 2块Intel万兆双口网卡（共配置4块SFP光模块） | 满足ESXi兼容性 |
| 网卡2 | 4个Intel千兆网口 | 满足ESXi兼容性 |
| 电源 | 1+1冗余电源风扇 |  |
| 其他 | VGA接口，国标电源线，机架式导轨 |  |
| 服务 | 3年7*24小时原厂维保服务 |  |

包件二：（开发测试资源池扩容）SSD硬盘——30块

| 部件 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SSD硬盘 | 品牌：sandisk，1.6TB 2.5寸SATA接口的SSD，家族：CloudSpeed II Ultra Family 型号： SDLF1CRM-016T-1HA1 三年7*24小时原厂维保 | 限sandisk品牌 |

说明：

代理商需严格按标书中附件5：《投标价格明细表》格式进行填写，如有不符合本次招标配置要求的情况招标方可认定为无效投标。